附件：

# 《温州市电力设施布局专项规划（2021-2035）》批前公告

为更好适应温州市现代化建设新趋势，满足经济社会发展用电需求，实现电网规划与国土空间规划的深度衔接，《温州市电力设施布局专项规划(2021-2035)》已编制完成，并于2022年11月25日通过市发展改革委、市自然资源和规划局组织的联合审查会议。现根据《城乡规划法》、《浙江省电力条例》等法律法规将主要内容予以批前公告，公告时间2023年2月3日——2023年3月5日（共30日），公告内容如下：

## 一、编制目的

1、为更好的贯彻执行国家碳达峰、碳中和战略，适应温州市经济社会发展新趋势，积极构建新型自适应电力系统，推动实现双碳目标。

2、保障温州市高压电网适度超前发展，为国民经济发展、城乡建设和居民生活提供充足、安全、优质的用电保证。

3、以温州市国土空间规划、经济社会发展规划和电力部门的电网发展规划确定的相关指标为基础，安排电力设施空间布局，保障电网近期和远期相衔接、新建和改建相结合，根据目前电网存在的不足和新的电网发展要求，对高压输变电设施进行优化与预留，促进温州电网又好又快的可持续发展。

4、使规划成果具备纳入国土空间基础信息统一平台的技术条件，以便统一实施规划管理，为温州市电网建设发展提供有效的依据。

## 二、规划范围及内容

本次规划范围和规划内容分三个层次。

第一层次：温州市域范围，包含市辖区（鹿城、龙湾、瓯海和洞头四个区），瑞安、乐清、龙港三个县级市，以及永嘉、平阳、苍南、文成、泰顺五个县。规划重点统筹协调范围内各县（市）区间500千伏及以上电力设施空间布局。

第二层次：温州中心城区范围（都市区主中心），包含市辖区（鹿城区、龙湾区、瓯海区和洞头区）、乐清市、瑞安市、永嘉县的66街道9镇，75个街镇。规划重点统筹协调范围内各县（市）区间220千伏及以上电力设施空间布局。

第三层次：温州市辖区范围，包含鹿城区、龙湾区、瓯海区和洞头区。规划重点内容为110千伏及以上电力设施空间布局。

## 三、规划期限

本次规划期限为2021-2035年，其中近期至2025年，远期2026-2035年。

## 四、电力负荷预测

本次规划确定温州市域范围2025年用电负荷预计约1550万千瓦，2035年用电负荷预计约2200万千瓦。温州中心城区范围2025年用电负荷预计约1000万千瓦，2035年用电负荷预计约1500万千瓦。温州市辖区范围2025年用电负荷预计约600万千瓦，2035年用电负荷预计约1060万千瓦。

## 五、主要电源建设规划

规划温州电网将新增500千伏常规电源乐清电厂三期机组，装机容量2×100万千瓦；新增华润龙港电厂二期机组，装机容量2×100万千瓦；新增三澳核电机组，装机容量1×120万千瓦；远期关停温州电厂二三期132万千瓦机组，新增三澳核电二期机组（2×120万千瓦）。远期适时退役龙湾燃机电厂。

## 六、变电站布局

1、市域1000千伏变电站布局

规划温州地区新建2×300万千伏安特高压温州变，以满足台温地区盈余电力送出需求，保障台温电网安全可靠运行。考虑电网接线结构需求，拟选址于温州市永嘉县。

2、市域500千伏变电站布局

规划温州地区共将形成12座（其中远期预留1座）500千伏变电站联合供电格局。其中，温州中部地区远期共将形成6座500千伏变电所，分别为瓯海变、天柱变、白鹿变、半岛变、瑞安变、江南变；温州北部地区远期共将形成2座500千伏变电所，分别为四都变和象柳变；温州南部地区远期共将形成3座500千伏变电站，分别为南雁变、望嘉变和龙魁变。另外，考虑远期永嘉区域经济社会发展及抽水蓄能电站发展接入电网需求增长可能，远期预留1座500千伏永嘉变。

3、中心城区220千伏变电站布局

温州市中心城区（都市区主中心）共规划56座220千伏变电站，其中温州市辖区境内共32座，乐清境内10座，永嘉境内4座，瑞安境内10座。其中现状保留合计9座，扩容合计20座，新建27座，合计变电容量为3411万千伏安。

4、市辖区110千伏变电站布局

温州市辖区范围规划110千伏变电站163座,其中3座为专用变电站，其余160座均为公用变电站。公用变电站中，现状保留48座公用变电站，现状扩容20座公用变电站，新增92座。

## 七、电力通道规划

1、1000千伏电力线通道规划

规划温州特高压站通过2回宁绍特～温州特、2回莲都特～温州特1000千伏线路接入特高压南环网。为满足三澳核电二期的可靠送出，规划新建两回1000千伏线路将三澳核电二期接入特高压温州站。

2、500千伏电力线通道规划

500千伏电力线通道形成从西部和北部山体进入本区域，共形成5个线路通道与市外大网联系，向西分别为南雁变——莲都变，白鹿变——青田抽蓄，向东为四都变——麦屿变，向北为四都变——塘岭变和温州变——台州。远期随着半岛变、瑞安变、飞云变和苍南变建设后，打通滨海东侧的沿海通道，届时温州市将形成一条西部山区500千伏大通道和一条东部沿海区域500千伏大通道，两个大通道间形成多处串联的坚强电网结构。

3、220千伏及110千伏电力线通道规划

本次规划在城市边缘地区或山区220千伏电力线通道大部分以架空形式为主，在城市重要区域、沿城市重要景观面及廊道的地区220千伏及110千伏电力线通道可适时发展地埋布设方式。电力线通道尽量利用现状已有通道，新增电力线通道尽量避让生态保护红线及永久基本农田。

## 八、新能源利用和储能规划

1、新能源利用布局

规划近中期温州新增新能源主要以光伏发电、风电为主，主要启动5个光伏发电项目，建设11个并网电压等级为220千伏及以上的海上风电项目。远期加快开发利用水能、风能、生物质能、太阳能等，加强深远海风电场的开发利用，建成Z12、Z13、Z14、Z16、Z17等一批深远海风电场项目。

2、能源汇集站布局

本次规划于新能源分布密集的地区设置多处能源汇集站，以500千伏电压等级上网的分别有瑞安能源汇集站、苍南霞关能源汇集站，利用半岛变形成输变电与能源汇集综合型电站，以220千伏电压等级上网的分别有文成能源汇集站、泰顺能源汇集站。另外，考虑远期温州东部深远海风电等新能源的开发与接入电网需求增长可能，远期预留1座500千伏苍南炎亭汇集站。

3、储能电源规划

本次规划确定市域范围共将形成4处电化学储能电站，分别为乐清储能电站、梅屿储能电站、瓯北储能项目、文成储能项目，以及6处抽水蓄能站，分别为泰顺抽水蓄能电站、文成抽水蓄能电站、苍南抽水蓄能电站、永嘉抽水蓄能电站、乐清抽水蓄能电站、瑞安抽水蓄能电站。

## 九、主要图纸

图1 市域220kV及以上电网规划图

图2 中心城区220kV及以上电网规划图

图3 市辖区220kV及以上电网规划图

图4 市辖区110kV电网规划图